B L I Ž Š Í   T E C H N I C K Á

S P E C I F I K A C E   P Ř E D M Ě T U

V E Ř E J N É   Z A K Á Z K Y

Příloha č. 2 ZD veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jako „zákon“), k nadlimitnímu otevřenému řízení dle § 56 zákona s názvem:

„Dodavatel požární techniky pro JSDHO Dolní Poustevna“

Výrobce / model CAS:

A Základní technické podmínky

1. Předmětem této bližší technické specifikace je zejména pořízení cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 v provedení speciálním redukované a hmotnostní třídy S (dále také jako „CAS“).

2. CAS splňuje požadavky

- předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR,

- stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. a doložené ověřenou kopií certifikátu vydaného pro daný typ CAS autorizovanou osobou na jméno účastníka. Požadavky plynoucí z vyhlášky č. 53/2010 Sb., o technických podmínkách požární techniky, v platném znění, lze doložit prohlášením o shodě výrobku.

- stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.,

- uvedené dále v této bližší technické specifikaci předmětu veřejné zakázky.

B Technické podmínky vycházející z Přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.

3. K bodu 9

V prostoru místa nástupu řidiče do CAS je umístěna sdružená zásuvka 230 V pro dobíjení akumulátorových baterií a pro napojení cizího zdroje tlakového vzduchu. Přípojka se samočinně odpojí při spuštění motoru. Součástí dodávky jsou i příslušné protikusy.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

4. K bodu 10

Z důvodu provozu ve ztížených terénních podmínkách a převážně kopcovitém terénu je měrný výkon min. 17 kW•t-1 celkové max. hmotnosti a max. točivý moment nejméně 2 100 Nm. Motor musí splňovat emisní normu nejméně EURO V.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

5. K bodu 11

Vzhledem k tomu, že CAS je určena především k dlouhodobým zásahům, je vybavena akumulátorovými bateriemi s vysokou kapacitou, nejméně však 180 Ah a alternátorem pro velký odběr elektrického proudu. Dále konzervátorem, který zajišťuje udržování akumulátoru v nabitém stavu při napojení vnějšího zdroje energie a pracuje v automatickém režimu tak, aby nedocházelo k přebíjení akumulátorů, vstupní napětí 230 V.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

6. K bodu 12

Obslužné místo čerpacího zařízení je vybaveno komunikační jednotkou s mikrofonem a reproduktorem pro druhé ovládání analogové radiostanice a vozidlového digitálního terminálu.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

7. K bodu 12, 13 a 17

Kabina osádky je vybavena vozidlovou radiostanicí pro kmitočtové pásmo 136 – 174 MHz a výkonem 1 – 25W. Dále je vybavena digitálním vozidlovým terminálem kompatibilním s typem TPM 700 včetně příslušné montážní sady (verze s AVL). Pro napájení těchto komunikačních prostředků je užito dvou měničů napětí 24/12V se stálým proudem výstupního napětí nejméně 8 A v souladu s TP-STS/14A-2016. Ovládací část vozidlové analogové radiostanice je v kabině osádky umístěna v prostoru nad předním oknem tak, aby byla dosažitelná z místa spolujezdce (velitele) i řidiče.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

8. K bodu 16

Účelová nástavba je vybavena osvětlovacím stožárem s otočnou a naklápěcí soustavou čtyřmi LED světlomety o minimálním světelném toku 34000 lumenů, napájena z palubního napětí 24V. Výsun osvětlovacího stožáru je ovládán CAN sběrnicí a minimální výškou nad úrovní terénu 5 m. V kabině vozidla v zorném poli řidiče je kontrolka pro signalizaci stožáru mimo transportní polohu. Světlomety jsou orientovány do jednoho směru. Naklápění světlometů podle vodorovné osy a otáčení osvětlovacího stožáru podle svislé osy je možné pomocí dálkového ovládání. S funkcí parkovací polohy. Stožár instalován mimo nástavbu (mezi kabinu a nástavbu).

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

9. K bodu 16

Zdrojem elektrického proudu je elektrocentrála 230V o jmenovitém provozním výkonu nejméně 3,5 kW a krytí min. IP 44. Je umístěná na vodorovném výsuvném platu.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

10. K bodu 16

Osvětlení prostoru okolo účelové nástavby je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla v LED provedením na bocích účelové nástavby. Osvětlení madel dveří kabiny, schůdků je v provedení LED osvětlovacích prvků.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

11. K bodu 20

Kabina osádky je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

12. K bodu 21

Kabina osádky je vybavena v dosahu sedadla spolujezdce (velitele) prostorem pro bezpečné uložení dokumentace formátu A4. Veškeré požární příslušenství uložené v kabině osádky je zajištěno proti pohybu v případě náhlé změny polohy nebo rychlosti CAS.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

13. K bodu 21

V kabině CAS je umístěna jedna zásuvka na 230V, která je napájena z měniče napětí 24V/230V a výkonu min. 600W pro napájení drobných elektrických zařízení (např. mobilního telefonu), V prostoru spolujezdce (velitele) je umístěna LED lampička pro čtení dokumentů.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

14. K bodu 21

V prostoru kabiny CAS v dosahu první řady sedadel jsou umístěny nejméně: dvě zásuvky na 12V (autozapalovač) a dva USB konektory pro napájení externích zařízení (např. navigace, apod.) a v dosahu druhé řady sedadel jsou umístěny dvě zásuvky na 12V (autozapalovač) a dva USB konektory pro napájení externích zařízení.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

15. K bodu 21

V prostoru kabiny CAS v zorném poli velitele umožňuje upevnění tabletu s držákem s navigací k místu zásahu a informační podporou pro velitele zásahu včetně softwaru kompatibilní se systémem zavedeným kompatibilním u HZS Ústeckého kraje (Tablet minimální parametry: displej 9“, 3G, Wi-Fi, GPS, kompatibilní se software pro operační řízení - Rescue Navigátor). Způsob provedení zástavby do kabiny osádky CAS bude upřesněn při realizaci zástavby CAS podle reálných podmínek v kabině osádky.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

16. K bodu 21

Vybavena záznamovou kamerou se samostatnou automobilovou zásuvkou s napětím 12 V a elektrickým proudem min. 8 A. Způsob provedení zástavby do kabiny osádky CAS bude upřesněn při realizaci zástavby CAS podle reálných podmínek v kabině osádky.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

17. K bodu 22

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

18. K bodu 22

Kabina osádky je vybavena čtyřmi dveřmi.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

19. K bodu 22

Kabina osádky je vybavena šesti sedadly ve dvou řadách orientovanými po směru jízdy.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

20. K bodu 22

Kabina osádky je v opěradlech druhé řady sedadel vybavena čtyřmi dýchacími přístroji, zbývající dýchací přístroje shodného typu jsou umístěny v kabině osádky jeden v opěradle předního sedadla spolujezdce, druhý v držáku. Kompletní dýchací přístroje pro montáž poskytne dodavatel. Všechna sedadla jsou vybavena bezpečnostními pásy. Úchyty pro dýchací přístroje a pro náhradní tlakové láhve jsou konstruovány pro tlakové láhve o objemu 6 až 6,9 litrů vložené v textilním obalu.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

21. K bodu 22

Kabina osádky je v opěradlech druhé řady sedadel vybavena třemi náhradními ocelovými tlakovými láhvemi 6 litru k dýchacím přístrojům, náhradní tlakové láhve pro montáž poskytne dodavatel.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

22. K bodu 22

Kabina osádky je vybavena šesti dobíjecími úchyty pro ruční analogové radiostanice, a úchyty pro montáž poskytne dodavatel.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

23. K bodu 22

Kabina osádky je vybavena na palubní desce v pravém rohu u spolujezdce vyjímatelným hledacím reflektorem 24V/min. 55W, s kabelem min. 2 m.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

24. K bodu 22

Kabina osádky je vybavena šesti dobíjecími úchyty pro ruční svítilny typu LED, provedení ATEX s krytím nejméně IP 66, s dobou dobíjení nejvíce 90 minut.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

25. K bodu 22

Pod druhou řadou sedadel je vytvořen úložný prostor určený pro drobné požární příslušenství uložené volně s LED osvětlení, které se zapne při zvednutí sedáku.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

26. K bodu 22

Kabina osádky je nad zadní řadou sedadel hasičů vybavena schránou pro drobné příslušenství v maximální možné šíři. LED osvětlením na stropě kabiny před druhou řadou sedadel. Osvětlení je možné zapnout z druhé řady z kteréhokoli sedadla. Osvětlení je jak bílé barvy, tak neoslňující barvy (např. zelená), vše technologie LED.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

27. K bodu 22

Kabina osádky je pod stropem kabiny, délkově uprostřed, vybavena uzavíratelnou schránou pro drobné příslušenství, s přístupem zezadu, ze strany mužstva.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

28. K bodu 22

Kabina osádky je před zadní řadou sedadel vybavena přídržným madlem, úložným prostorem, výsuvnou deskou (stoleček), držáky na min. 6 ks PET lahví a šesti držáky na zásahové přilby. Madla v kabině a u dveří v barvě žluté.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

29. K bodu 23

Zvláštní výstražné zařízení umožňuje reprodukci mluveného slova.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

30. K bodu 23

Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“, velikosti nejméně 3/5 šířky CAS má světelnou část modré barvy opatřenou nejméně čtyřmi rohovými moduly a dvěma přímými moduly směrem dopředu, synchronizovaným LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě synchronizované LED svítilny (každá s nejméně čtyřmi světelnými zdroji) vyzařující modré světlo, které jsou umístěné na přední straně kabiny osádky a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. Ovládání zvláštního výstražného zařízení pro jeho zapnutí je dosažitelné z místa strojníka. Přepínání a vypnutí tónů je pro strojníka řešeno v bezprostřední blízkosti volantu a je umožněno i z místa velitele. Světelná část zvláštního výstražného zařízení v zadní části CAS je v provedení LED a je zabudována v rozích karosérie účelové nástavby). Vozidlo je navíc vybaveno zvukovým výstražným zařízením pro provoz v Německu (například Martin – Horn DIN 14610-EG).

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

31. K bodu 24

Prostory pro uložení požárního příslušenství po stranách účelové nástavby jsou vybaveny roletkami z lehkého kovu s průběžným madlem. Rolety jsou uzamykatelné shodným klíčem. Výška madla otevřené roletky nebo jiného prvku pro její ovládání je nejvíce 2000 mm od země. Přední část účelové nástavby je vybaveny výklopnými stupačkami, nebo obdobným zařízením.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

32. K bodu 24

Prostor pro uložení požárního příslušenství a čerpací jednotky v zadní části účelové nástavby je vybaven dveřmi a roletou do ½ dveří z lehkého kovu, které se otevírají nahoru. Spodek skříně čerpacího zařízení musí být zakapotován kryty.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

33. K bodu 26

Karoserie nástavby bude montovaná ze speciálních Al profilů a oplechována Al plechem při použití technologie lepení.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

34. K bodu 26

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

35. K bodu 26

Úložné prostory pro požární příslušenství po stranách účelové nástavby mají vnitřní využitelnou hloubku nejméně 600 mm. Pro osvětlení vnitřních úložných prostor pro požární příslušenství je použito bílého neoslňujícího LED světelného zdroje. Osvětlení je umístěno na obou stranách v místě vodící lišty rolety v celé výšce tohoto prostoru účelové nástavby, má krytí nejméně IP 67 a je snadno demontovatelné. Z důvodu mechanické odolnosti není přípustné řešení s využitím samostatných flexibilních samolepících LED pásků. Zadní prostor účelové nástavby a prostor pro obsluhu čerpadla je dostatečně osvětlen osvětlením typu LED. Osvětlení se zapne automaticky po otevření rolety.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

36. K bodu 26

Požární příslušenství je v účelové nástavbě uloženo tak, aby jej bylo možné vyjímat a vkládat ze země, bez potřeby užití stupaček.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

37. K bodu 28

Zařízení prvotního zásahu tvoří průtokový naviják s hadicí podle ČSN EN 1947 a v délce min. 60 m a připojenou vysokotlakou proudnicí s nastavitelným konstantním průtokem, průtok min. 50 l/min s možností připevnění pěnotvorného nástavce na těžkou pěnu. Průtokový naviják je vybaven tvarově stálou hadicí odolnou proti zploštění s vnitřním průměrem 25 mm (např. Semperflex).  Dále 1x hadice C52x20 trvale spojená s výtlačným hrdlem požárního čerpadla a s proudnicí pro hašení pěnou i vodou.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

38. K bodu 28

Průtokový naviják vysokotlaké části požárního čerpadla je vybaven ručním a elektrickým pohonem pro zpětné navíjení hadice.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

39. K bodu 30

Žebřík pro výstup na horní pochůznou plochu účelové nástavby je umístěn na zadní straně účelové nástavby. Je jednodílný ocelový svařovaný žárově zinkovaný.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

40. K bodu 35

Oranžová blikající světla na zádní části účelové nástavby jsou soustředěna do jednoho celku vybaveného nejméně čtyřmi LED světelnými zdroji, ovládané z kabiny a jejich druhé ovládání je umístěno v prostoru obsluhy požárního čerpadla CAN sběrnicí.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

41. K bodu 36

Pro barevnou úpravu CAS je použita červená barva RAL 3024 a bílá barva RAL 9003 pruhy. Na zadní straně karosérie účelové nástavby je v souladu s předpisem EHK 48/2008 umístěno úplné obrysové značení v barvě červené, na obou bočních stranách karosérie účelové nástavby a kabiny osádky je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu, vedoucího i přes roletky, umístěno liniové značení v barvě bílé. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu včetně výšky liniového značení podle EHK 48 je nejvíce 350 mm.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

42. K bodu 37

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „DOLNÍ POUSTEVNA“.

43. K bodu 42

Na pravé straně zadní části je umístěno logo Evropské unie a logo programu, které graficky znázorňuje spojení mezi Českou republikou (CZ) a Svobodným státem Sasko (SN). Loga jsou k dispozici ke stažení na internetové adrese www.sn-cz2020.eu.

44. K bodu 42

Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“, na bocích nástavby je nahoře umístěn nápis „HASIČI DOLNÍ POUSTEVNA“. Na obou bocích kabiny bude umístěn znak města Dolní Poustevna.

C Technické podmínky vycházející z Přílohy č. 3 vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.

45. K bodu 2

Vysokotlaká část požárního čerpadla pracuje se jmenovitým tlakem 4,0 MPa a jmenovitým průtokem nejméně 150 l.min-1.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

47. K bodu 8

V přední části vozidla bude odnímatelně umístěn lanový naviják s elektropohonem v požadovaných parametrech. Montáž navijáku musí umožňovat provoz vozidla na pozemních komunikacích bez nutnosti demontáže. Tažná síla nejméně 49 kN s úhlem náběhu β nejméně 15o a jištěním proti přetížení. Délka lana nejméně 30 m. Zásuvka pro naviják s odpojovačem bude umístěna ve snadno přístupném, chráněném místě (pod nárazníkem.) Naviják je odpojitelný samostatným odpojovačem přívodu el. proudu. Lanový naviják je opatřen nepromokavým obalem. Příslušenství navijáku bude uloženo v účelové nástavbě a dodá dodavatel. Příslušenství tvoří (min. 1 ks vyprošťovací popruh min. 4m na osobní a nákladní automobil, min. 6ks ocelových třmenů, lanová kladka min. 5tun, min. 1ks ocelové lano min. 5m a min. 5t).

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

48. K bodu 8

CAS je vybavena převodovkou s automatickým řazením rychlostních stupňů a s hydrodynamickým měničem, která umožňuje jízdu CAS mimo zpevněné komunikace, na sněhu a na blátě, při brodění apod., a u které nedochází k přerušení točivého momentu (jde například o automatické převodovky ZF a Allison).

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

49. K bodu 8

Diferenciály hnacích náprav jsou vybaveny uzávěrkou diferenciálu nebo obdobným zařízením.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

50. K bodu 8

Zadní náprava bude vybavena zkrutným stabilizátorem a soustavou podmítacích řetězů, které zabraňují prokluzu kol při jízdě na zasněžené nebo zledovatělé vozovce.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

51. K bodu 8

Pohon přední nápravy je řešen jako odpojitelný.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

52. K bodu 9

Čerpací jednotka s obslužným místem je umístěna v zadní skříni účelové nástavby a veškeré ovládací a kontrolní prvky jsou dostupné ze země, bez potřeby stupaček.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

54. K bodu 13

Provedení sacího hrdla čerpací jednotky umožňuje sání z obou stran CAS.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

55. K bodu 22

Nádrž na pěnidlo je opatřena plnícím otvorem s ochrannou obrubou pro rychlé plnění.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

56. K bodu 18

Obslužné místo čerpací jednotky je vybaveno ovládáním pro zapínání pohonu požárního čerpadla.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

57. K bodu 25

Nádrž na hasivo tvoří nádrž na vodu a nádrž na pěnidlo a je vyrobena z nerezové oceli, jakosti minimálně AISI 316L.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

58. K bodu 29

Nádrž na vodu má objem min. 4.000 litrů až 4099 litrů a nádrž na pěnidlo má objem 240 litrů až 250 litrů.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

59. K bodu 30

Pěnotvorné přiměšovací zařízení je vybaveno ručně nastavitelnou regulací.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

60. K bodu 33

Rozměrné požární příslušenství je uloženo minimálně ve dvou schránkách s víkem. Schránky jsou vyrobeny ze slitiny lehkých kovů a jsou umístěny na účelové nástavbě. Schránky jsou uzamykatelné klíčem shodným s uzamykatelnými uzávěry na účelové nástavbě, po stranách jsou odvětrány a jejích konstrukce zamezuje vnikání vody z pochůzné plochy na účelové nástavbě. Vnitřní prostor schránek je vybaven osvětlením typu LED.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

61. K bodu 33

Prostorová a hmotnostní rezerva je situována v přední pravé části účelové nástavby a je určena k uložení soupravy hydraulického vyprošťovacího zařízení, které poskytne dodavatel.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

62. K bodu 33

Nejméně osm izolovaných požárních hadic 52x20 m a šest 75x20 m jsou po dvou uloženy v přenosných hadicových kazetách z lehkých slitin. Nejméně osm hadic 75x20m bude uloženo v zadní části CAS (viz bod 88.). Ostatní požární hadice jsou uloženy v kotouči samostatně.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

63. K bodu 33

Výrobce CAS (dodavatel) dodá požární příslušenství podle vyhlášky č. 35/2007 Sb. ve znění vyhlášky č. 53/2009 Sb. s výjimkou položek dodaných zadavatelem / kupujícím uvedených v bodě 65., dále dodá následující požární příslušenství v upřesněném provedení nebo upřesněném celkovém počtu.

| Poz. | Označení | Počet | MJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÝCHACÍ PŘÍSTROJ KOMPLET (viz. Technické podmínky dýchacích přístrojů) | 6 | KS |
| 2 | EJEKTOR LEŽATÝ | 1 | KS |
| 3 | VAZÁK NA HADICE | 4 | KS |
| 4 | OBAL NA VAZÁKY | 1 | KS |
| 5 | PŘEJEZDOVÝ MŮSTEK DŘEVĚNÝ | 2 | KS |
| 6 | HADICE POŽ.CB 75X5M TLAKOVÁ - barva Reflex-neon žlutá | 2 | KS |
| 7 | HADICE POŽ. C52X20M TLAKOVÁ - barva Reflex-neon žlutá | 14 | KS |
| 8 | HADICE POŽ. B75X20M TLAKOVÁ - barva Reflex-neon žlutá | 18 | KS |
| 9 | VĚDRO 10L | 1 | KS |
| 10 | KLÍČ NA SPOJKY A ŠROUBENÍ 75/52 | 2 | KS |
| 11 | KOMBINOVANÁ PROUDNICE 52 PRO PLNÝ A ROZTŘÍŠTĚNÝ PROUD S OTOČNOU HLAVICÍ, ROZSAH NASTAVENÍ MIN. 60-480l, MOŽNOST NASAZENÍ PĚNOTVORNÉHO NÁSTAVCE | 2 | KS |
| 12 | KRUMPÁČ S NÁSADOU | 1 | KS |
| 13 | LÉKÁRNIČKA VELIKOSTI III V PROVEDENÍ BATOH VYBAVENÝ NEJMÉNĚ NÁSLEDUJÍCÍM MATEIÁLEM | 1 | KS |
|  | Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2) | 10 | KS |
|  | Isotermická fólie o rozměrech nejméně 200 x 140 cm | 1 | KS |
|  | Obvaz hotový se 2 polštářky (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2) | 10 | KS |
|  | Rouška plastová (min. 20 x 20 cm, tloušťka min. 0,05 mm) | 4 | KS |
|  | Šátek trojcípý (netkaný textil) délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm | 6 | KS |
|  | Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu | 4 | KS |
|  | Náplast hladká cívka (velikost min. 2,5 cm x 5 m, min. lepivost 7 N/25 mm) | 4 | KS |
|  | Nůžky se sklonem v antikorózní úpravě se zaoblenými hroty, délka min. 15 cm | 1 | KS |
|  | Náplast s polštářkem (velikost min. 8 x 4 cm, min lepivost 2,5 N/cm) | 18 | KS |
|  | Obinadlo škrtící pryžové (min. 60 x 1250 mm) | 5 | KS |
|  | Pulsní oximetr (SpO2, tep. Frekvence, alarm nízkých hodnot) | 1 | KS |
|  | Krční límec nastavitelný | 1 | KS |
| 14 | LOPATA ŠPIČATÁ S NÁSADOU | 2 | KS |
| 15 | SUD PLASTOVÝ S MIN. OBJEMEM 55L | 1 | KS |
| 16 | LÁHEV ZÁLOŽNÍ OCELOVÁ 6L | 3 | KS |
| 17 | NÍZKOPRŮTAŽNÉ LANO S OPLÁŠTĚNÝM JÁDREM TYPU A 30M S PRŮMĚREM MIN. 10MM VČ. ODOLNÉHO OBALU S RAMENÍM POPRUHEM | 2 | KS |
| 18 | NÍZKOPRŮTAŽNÉ LANO S OPLÁŠTĚNÝM JÁDREM TYPU A 60M S PRŮMĚREM MIN. 10MM VČ. ODOLNÉHO OBALU S RAMENÍM POPRUHEM | 1 | KS |
| 19 | OBJÍMKA HADICOVÁ C 52 | 4 | KS |
| 20 | OBJÍMKA HADICOVÁ B 75 | 4 | KS |
| 21 | SÁČEK NA OBJÍMKY | 2 | KS |
| 22 | RUČNÍKY PAPÍROVÉ | 1 | KS |
| 23 | PĚNOTVORNÁ PROUDNICE NA TĚŽKOU PĚNU, CELKOVÁ DÉLKA MAX. 860MM A PRŮTOKEM min. 400l/min | 1 | KS |
| 24 | PÁČIDLO PLOCHÉ | 1 | KS |
| 25 | SEKYRKA HASIČSKÁ BOURACÍ | 1 | KS |
| 26 | PROTICHEMICKÝ OCHRANNÝ ODĚV TYPU 3 | 1 | KS |
| 27 | PROUDNICE 52 S UZÁVĚREM | 1 | KS |
| 28 | PROUDNICE 75 S UZÁVĚREM | 1 | KS |
| 29 | PŘECHOD 75/52 | 2 | KS |
| 30 | HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠ. S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ MIN. 34A A183b | 2 | KS |
| 31 | HASICÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ MIN. 89B | 2 | KS |
| 32 | PŘIMĚŠOVAČ S MOŽNOSTÍ REGULACE | 1 | KS |
| 33 | ŽEBŘÍK NASTAVOVACÍ PROFI AL 4-DÍLNÝ ODLEHČENÝ – tříosobový | 1 | SD |
| 34 | PŘETLAKOVÝ VENTIL B 75 | 1 | KS |
| 35 | ROZDĚLOVAČ S Kulovým uzávěrem | 2 | KS |
| 36 | RUČNÍ SVÍTILNA NABÍJECÍ, LED Technologie, doba nabíjení do 90 min, krytí min IP66, určené do výbušného prostředí, s klipem pro uchycení (např. na kabát) | 6 | KS |
| 37 | RUKAVICE PROTI TEPELNÝM RIZIKŮM DO 600°C | 2 | PA |
| 38 | RUKAVICE STERILNÍ | 10 | PA |
| 39 | SACÍ HADICE, CELKOVÁ DÉLKA SADY 10M | 5 | KS |
| 40 | SACÍ KOŠ | 1 | KS |
| 41 | SKŘÍŇKA S NÁŘADÍM – KUFŘÍK max. 470x350x170mm | 1 | KS |
| 42 | MÝDLO TEKUTÉ 500 ML | 1 | KS |
| 43 | PŘIKRÝVKA IZOTERMICKÁ - FÓLIE | 1 | KS |
| 44 | HÁK TRHACÍ - RUKOJEŤ 1xAl ,1xdřevo | 2 | KS |
| 45 | LANO VENTILOVÉ | 1 | KS |
| 46 | NŮŽ NA BEZPEČNOSTNÍ PÁSY | 2 | KS |
| 47 | PÁSKA VÝSTRAŽNÁ VYTYČOVACÍ MIN. 500M | 500 | M |
| 48 | ZÁCHRANNÁ A EVAKUAČNÍ NOSÍTKA | 1 | KS |
| 49 | LANO ZÁCHYTNÉ | 1 | KS |
| 50 | Savička přiměšovače D25 | 1 | KS |
| 51 | PŘECHOD 125/110 | 1 | KS |
| 52 | OBLOUK SACÍ 125 | 1 | KS |

64. Výrobce CAS (dodavatel) dodá nad rámec vyhlášky č. 35/2007 Sb. ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. další následující požární příslušenství:

| Poz. | Označení | Počet | MJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 55 | Cestářské koště | 2 | Ks |
| 56 | Čerpadlo ponorné turbínové | 1 | Ks |
| 57 | HVZ-Rozpínací nástroj s čelistmi na akumulátorový zdroj, rozpínací síla nejméně 200 kN, tažná síla nejméně 55 kN, roztažení nejméně 600 mm, ochrana min. IP54, délka nástroje max. 910mm, integrované osvětlení, | 1 | Ks |
| 58 | HVZ-Střihací nástroj na akumulátorový zdroj, stříhací síla min. 600kN, rozevření min. 150mm, ochrana IP54, integrované osvětlení | 1 | Ks |
| 59 | HVZ - Rozpěrný válec na akumulátorový zdroj, zdvih min. 380mm, rozpínací síla min. 120kN, ochrana IP54, integrované osvětlení | 1 | Ks |
| 60 | HVZ- nástavec rozpínacího válce | 1 | Ks |
| 61 | HVZ - akumulátor pro nástroje min. 2,6Ah | 2 | Ks |
| 62 | HVZ - akumulátor pro nástroje min. 5 Ah | 1 | Ks |
| 63 | HVZ - nabíječka akumulátorů | 1 | Ks |
| 64 | HVZ - síťový zdroj pro přímé napájení nástrojů | 1 | Ks |
| 65 | HVZ - Aretační klíny a podpěry | 2 | Ks |
| 66 | HVZ - Zachycovač airbagu řidiče | 1 | Ks |
| 67 | HVZ- stabilizační podpěry | 2 | ks |
| 68 | HVZ -pila na sklo | 1 | Ks |
| 69 | Izolovaná požární hadice D25 | 4 | Ks |
| 70 | Hadicový koš na D25 | 2 | Ks |
| 71 | Kanálová rychloucpávka – jednorázová | 1 | Ks |
| 72 | HVZ – prahová opěrka | 1 | Ks |
|  | Kotouč řezací NA OCEL (350mm) | 2 | Ks |
|  | Kotouč řezací NA BETON (350mm) | 1 | Ks |
|  | Kotouč řezací RESCUE PROFI | 1 | Ks |
| 73 | PILA MOTOROVÁ s výkonem min. 3,3kW, délka lišty min. 40cm, dekompresní ventil, | 1 | Ks |
|  | náhradní lišta a řetěz k motorové pile min. 50cm |  |  |
|  | kulatý pilník k řetězu |  |  |
|  | plochý pilník |  |  |
|  | maznička včetně mazacího tuku |  |  |
| 74 | Nádoba na PHM a olej do pil | 1 | Ks |
| 75 | Pákové kleště | 1 | ks |
| 76 | Pěnotvorná proudnice na střední pěnu s nanometrem a průtokem min. 400l/min | 1 | Ks |
| 77 | Plovoucí čerpadlo min. 1100 l/ min | 1 | Ks |
| 78 | Prodlužovací kabel 230 V min. 25 m | 2 | Ks |
| 79 | Průtokový kartáč s hadicí max. 25mm a délky min. 10m | 1 | Ks |
| 80 | světlo - výstražný a signalizační LED modul | 6 | Ks |
| 81 | Přenosný kulový kohout 75 | 1 | Ks |
| 82 | Přenosný kulový kohout 52 | 1 | Ks |
| 83 | Přikrývka v obalu | 3 | Ks |
| 84 | Sací nástavec na pěnidlo | 1 | Ks |
| 85 | Komunikační systém pro masky dýchacího přístroje a kompatibilní s ručními radiostanicemi | 3 | Ks |
| 86 | Rozdělovač C-DCD | 1 | Ks |
| 87 | Pěnotvorný nástavec na těžkou pěnu ke kombinované proudnici | 1 | Ks |
| 88 | Pěnotvorný nástavec na střední pěnu ke kombinované proudnici | 1 | Ks |
| 89 | Pěnotvorný nástavec na vysokotlakou proudnici | 1 | Ks |
| 90 | AED kompatibilní s ZZS UK, displej se zobrazením EKG křivky, elektrody kompatibilní používaných u ZZS UK pevný obal + batoh s možností uchycení TL min. 1l O2 a resuscitační set (vak, maska dospělí a dětské) | 1 | Ks |
| 91 | Zvedací vaky-sada (minimálně ve složení: zvedací vaky po jednom kusu o nosnosti min. 20t+10t+3t a dále ovládací jednotka+ redukční ventil 30MPa s hadicí min. 5m, dvojitý pojistný ventil, hadice min. 2x 10m) | 1 | Ks |
| 92 | Termokamera s technickými parametry viz Příloha č. 3 | 1 | Ks |
| 93 | Kužely svítící teleskopické 500 mm LED (min. 280 x 280 x 55) | 4 | Ks |
| 94 | Osobní lokátor s teplotním alarmem, detektor pohybu (mrtvý muž), aktivace po vytažení klíče, možnost spustit alarm uživatelem. | 6 | Ks |
| 95 | Vyváděcí dýchací přístroj-maska úniková, vyváděcí tlaková lahev min 3L, doba použití min.14min + plnící protikus – obdobné | 1 | Ks |
| 96 | Variabilní ruční nástroj max. délka 915mm | 1 | Ks |
| 98 | Osvětlovací přenosný systém nabíjecí, doba svitu min. 8-15hodin, krytí min. IP54, hmotnost max. 10,5kg, rozměry ve složeném stavu max. 210x410x240mm | 2 | Ks |
| 99 | Ruční analogová radiostanice rozpětí 136 – 174 MHz, 255 kanálů, 1 – 25W, Select 5 nebo rovnocenný (v soupravě radiostanice, anténa, zdroj s klipem, externí mikrofon s reproduktorem, kompatibilní s komunikačním systémem k dýchacím přístrojům včetně dobíječů pro montáž do CAS | 6 | Ks |
| 100 | Opěrný oblouk | 1 | Ks |
| 101 | Vesta Velitel zásahu + Velitel jednotky + Hasiči (5ks) | 7 | Ks |
| 102 | Košová nosítka včetně úvazků | 1 | Ks |
| 103 | Vlečná tyč 40/40 | 1 | Ks |
| 104 | Záchranářská řetězová pila s omezovačem hloubky min. v rozsahu 0-20cm, výkon min. 4,3kW | 1 | Ks |
| 105 | Kyslíková terapie O2 - redukční ventil - průtok 0-25l/min, Připojení vstup: W 21,8x1/14“ | 1 | Ks |
| 106 | Hasící zádový vak s objemem min. 20l | 1 | Ks |
| 107 | Pěnidlo | 240 | L |
| 108 | Nářadí na otevření uzavřených dveří-sada viz Příloha č.3 | 1 | Ks |
| 109 | Aku vrtačka 18V 2x baterie Li-ion | 1 | Ks |
| 110 | Sada na nouzové otevírání oken - otevírací plechy na plastová okna | 1 | Ks |
| 111 | Zastavovací terč LED | 2 | Ks |
| 112 | Kanystr na PHM min. 10L | 1 | Ks |
| 113 | Plachta s oky min. 3*6m | 2 | Ks |
| 114 | Tlumice | 1 | Ks |
| 115 | Dřevorubecká lopatka -obraceč kmenů | 1 | Ks |
| 116 | Nehodová clona o rozměrech min. 4x 1,8mx1,8m | 1 | Ks |
| 117 | Opasek polohovací s flexi popruhem a karabinou, kapsami na příslušenství, sekeru. | 4 | ks |
| 118 | Přenosná lafetová proudnice s oscilační jednotkou, průtok min. 800-1600 l/min | 1 | Ks |

65. K bodu 33

Zadavatel / kupující dodá v souladu s bodem 63. pro upevnění do úložného prostoru CAS následující položky požárního příslušenství:

| Poz. | Označení | Počet | MJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HYDRANTOVÝ NÁSTAVEC | 1 | KS |
| 2 | KLÍČ K NADZEMNÍMU HYDRANTU | 1 | KS |
| 3 | KLÍČ K PODZEMNÍMU HYDRANTU | 1 | KS |
| 4 | KLÍČ NA SPOJKY A ŠROUBENÍ 125/75 | 2 | KS |
| 5 | PROTICHEMICKÝ OCHRANNÝ ODĚV TYPU 3 | 2 | KS |
| 6 | SBĚRAČ 110 | 1 | KS |
| 7 | VIDLICE LANA | 2 | KS |
| 8 | Rozbrušovací pila HUSQVARNA K 970 RESCUE PROFI 14"" X-Torq | 1 | Ks |
| 9 | Deflektor C52 - vodní štít | 1 | Ks |
| 10 | WaterJel - Popáleninová souprava CRITICAL KIT | 1 | Ks |
| 11 | Přetlaková ventilace MT236 | 1 | Ks |
| 12 | Páteřová deska + přísl. | 1 | Ks |
| 13 | Kanystr s pěnidlo 20L | 2 | ks |
| 14 | Nádoba na úkapy | 1 | ks |
| 15 | Sorbent 10kg | 2 | ks |
| 16 | GasAlertMultiClip XT | 1 | ks |
| 17 | Vyváděcí maska Respi Hood | 1 | ks |
| 18 | Motykosekera | 1 | ks |
| 19 | RamboMix | 1 | ks |
| 20 | Kominické nářadí-sada | 1 | ks |
| 21 | Hasící přístroj na požáry F | 1 | ks |

66. K bodu 33

Výrobce (dodavatel) se zavazuje, že montáž požárního příslušenství provede podle upřesňujících pokynů kupujícího během realizace zakázky. Drobné příslušenství bude uloženo v bednách z lehkých slitin.

D Další technické podmínky

67. Přední část kabiny je ve spodní části vybavena nárazníkovým monitorem, napojeným na pevně zabudované potrubí od požárního čerpadla a ovládaným z místa velitele nebo strojníka.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

68. Provozní brzda je vybavena nejméně systémem ABS nebo obdobným zařízením. S ohledem na požadovaný měrný výkon a požadovanou dynamiku jízdy v rámci operačního řízení zadavatel preferuje osazení náprav kotoučovými provozními brzdami s indikací opotřebení brzdových segmentů.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

69. Zadní část CAS je v prostoru rámu podvozku vybavena tažným zařízením s průměrem čepu 40 mm a se svislým pohybem podle příčné vodorovné osy pro brzděný přívěs o hmotnosti nejméně 3.500 kg a dvěma vyprošťovacími třmeny.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

70. Náhradní kolo k CAS je dodáno samostatně, příbalem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je součástí dodávky a další povinnou výbavou motorových a přípojných vozidel stanovenou právním předpisem.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

71. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu a s výrobním označením „M+S“.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

72. Výfukové potrubí od motoru CAS je vyvedeno nad účelovou nástavbu a je ukončeno kolenem s vývodem doleva.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

73. Technická životnost CAS je nejméně 16 roků s tím, že po celou tuto dobu je CAS plně funkční.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

74. S ohledem na možnost nasazení požárního automobilu mimo jiné i při přípravě na mimořádné události a pří záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu, kdy není možné vyloučit obtíže se zásobováním jednotek požární ochrany například činidlem ad blue, případně pohonnými hmotami z veřejné distribuční sítě, konstrukce motoru umožňuje provoz:

- bez činidla ad blue, a to bez omezení výkonových parametrů a snížení životnosti motoru a bez potřeby zvýšené údržby či servisních zásahů během provozu či po jeho ukončení,

- a bez použití jednotného paliva označovaného podle vojenských standardů F 34 bez přidaných aditiv.

Součástí dodávky takové techniky jsou veškeré potřebné součásti a případně nářadí k úpravě výfukové soustavy. V případě, kdy tyto technické podmínky nezaručuje motor podle aktuálně platné emisní normy, lze použít motor podle nižší emisní normy při plnění ostatních aktuálních předpisů pro provoz vozidla na pozemních komunikacích. Uvedený provoz musí zaručovat stanovenou životnost motoru a celé výfukové soustavy, dosavadní požadavky na servisní úkony po použití a na výkonové parametry požárního automobilu. Podrobný postup uprav potřebných k popsanému provozu je zapracován do návodu k obsluze.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

75. S ohledem na převážně příkré zalesněné svahy v kopcovitém prostředí je CAS schopna statické stability při bočním náklonu nejméně 30°, doloženým ověřenou kopií protokolu o zkoušce.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

76. Výška CAS v nezatíženém stavu (bez antén komunikačních zařízení, osádky, hasiva, vybavení a v transportní poloze bez požárního příslušenství) je nejvíce 3000 mm s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice a charakter zásahového území (podjezdy železnice).

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

77. CAS není vybavena tachografem.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

78. Pokud je CAS vybavena omezovačem rychlosti, pak je omezovač nastaven na největší konstrukční rychlost stanovenou výrobcem podvozkové části.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

79. Zadní část účelové nástavby CAS je vybavena kamerou pro sledování prostoru za CAS z místa řidiče. Kamera je vyhřívaná, odolná proti prachu a vodě a zobrazovací část o velikosti nejméně 5“ je umístěna v zorném poli řidiče. Dále je zadní část účelové nástavby vybavena přídavnými reflektory určené k osvětlení prostoru za vozidlem, které se zapínají zařazením zpětného rychlostního stupně.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

80. Přední část kabiny vozidla je vybavena vnější homologovanou sluneční clonou.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

81. S ohledem na předpokládané nasazení CAS za všech klimatických podmínek jsou vnější zpětná zrcátka elektricky vyhřívána a elektricky nastavitelná. Na rámu zpětných zrcátek jsou namontovány přídavné reflektory určené k osvětlení prostoru po bocích a za vozidlem, která jsou ovládána z místa strojníka. Zrcátka jsou opatřeny ochranou (kryty) proti mechanickému poškození.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

82. S ohledem na možný výskyt povodní v hasebním obvodu (v minulosti je již několikrát v hasebním obvodu objevily), je CAS postavena na automobilovém podvozku s brodivostí nejméně 1000mm při pomalé jízdě klidnou vodou. Pokud je CAS vybavena hlavními světlomety (potkávací, dálková), jejichž spodní část činné plochy je níže než 100mm nad čarou brodění, potom jsou vodotěsné a CAS je vybavena dalšími světlomety v předním prostoru kabiny, které po přepnutí tvoří při brodění plnohodnotnou náhradu za hlavní světlomety.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

83. Kabina je vybavena elektropneumatickou houkačkou ovládanou z místa řidiče a velitele.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

84. Kabina je vybaveny autorádiem.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

85. Kabina je vybavena centrálním zamykáním dveří na dálkové ovládání.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

86. CAS je vybavena elektronickým řídícím, kontrolním a monitorovacím zařízením CAN, které umožnuje minimálně ovládání:

- Čerpacího zařízení,

- Ovládání osvětlovacího stožáru,

- Led alej vzadu,

- Osvětlení okolí CAS.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

87. Na horní plošině je umístěn a uchycen zásahový a záchranný třídílný výsuvný hliníkový žebřík s minimální délky 13m vyhovující EN 1147 pro tři osoby. Žebřík dodá dodavatel.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

88. V zadní části nástavby je úchytný prvek pro uložení vyjímatelného kolového navijáku, určeného pro dopravní hadicové vedení 75 o délce min. 160m včetně kolového hadicového navijáku v barvě RAL 3024, nebo je vytvořena rezerva pro uložení min. 160 m B75 (v kazetách, výsuvném platu, nebo obdobně).

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

89. Nástavba je po obou bocích vybavena viditelnými LED ukazateli stavu nádrže hasiva (vody).

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

90. Nástavba je vybavena v úložném prostoru minimálně jedním kusem autozásuvky v každém úložném prostoru. Dále vývodem tlakového vzduchu se spirálou a ofukovací pistolí.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

91. Pro lepší přístup a manipulaci s uloženými prostředky je nástavba vybavena minimálně výsuvy nebo otočnými platy pro:

- Elektrocentrálu,

- 4ks ručních hasících přístrojů,

- Přetlakovou ventilaci,

- Motorové a rozbrušovací pily,

- Armatury (proudnice, přechody, aj.),

- Hydraulické vyprošťovací zařízení (HVZ),

- Nástroje a nářadí u HVZ,

- Nástroje a VPPO pro hasiče,

- Plovoucí čerpadlo,

- Zařízení osobní hygieny (mýdlo, papírové ručníky, tlakový vzduch),

- Vakuové matrace, zdravotní batoh.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

92. Veškeré popisky uložených prostředků a seznamy uložených prostředků budou v českém a německém jazyce, barevně odlišené. Překlad zajistí zadavatel / kupující.

93. Pro výrobu CAS se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 12 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti, které jsou vyrobeny v členské zemi Evropské unie.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

94. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do CAS splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě, apod.).

95. Pokud jsou v této bližší technické specifikaci uvedeny technické požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy či jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, na příznačné patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, umožňuje zadavatel / kupující výslovně pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Musí se jednat o rovnocennou odchylku v požadované úrovni z hlediska bezpečnosti a použitelnosti. Uvedené platí analogicky pro výkony, velikosti, objemy či obchodní materiály.

Příloha č. 1

Technické podmínky pro dýchací přístroj a tlakové lahve

Přetlakový vzduchový dýchací přístroj s otevřeným okruhem typ 2, s provozním tlakem 300bar, dle ČSN EN 137:2006 s těmito parametry:

Nosič 6ks:

- zádový díl z ohebného plastu s polstrovanými ramenními popruhy a bederní opěrkou a držákem na plicní automatiku,

- vysokotlaká pancéřovaná koncovka k připojení tlakové láhve k redukčnímu ventilu,

- dělená středotlaká hadice plicní automatiky,

- vývod na druhou masku,

- servisní interval minimálně 12 let.

Maska:

- 4x celo-obličejová maska s bajonetovým konektorem plicní automatiky na levé lícnici s rychloupínacím prvkem kompatibilní s přilbou Gallet/Dräger,

- 1x celo-obličejová maska s bajonetovým konektorem plicní automatiky na levé lícnici se síťkou,

- 6x polstrovaná brašna na masku,

- 1x maska s integrovanou termovizí s rozlišením min. 160x120, displej v masce, včetně plicní automatiky a hadice s rychlospojkou.

Tlaková lahev 6ks:

- kompozitní tlaková láhev min. objem 6,8l/300bar na vzduch pro dýchání dle DIR 97/23/EC,

- Polstrovaný obal na tlakovou lahev z látky se sníženou hořlavostí (např. NOMEX).

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

Příloha č. 2

Technické podmínky pro termokameru

Zásahová hasičská termokamera slouží pro lepší orientaci, je hojně využívána především při hledání skrytých ohnisek požárů, vyhledávání osob, účinnějšímu hašení, orientaci v silně zakouřených prostorech, ale i např. ve spolupráci s ostatními složkami IZS k vyhledávání účastníků dopravních nehod, popř. ztracených osob a podobně. Termokameru lze pohodlně ovládat v hasičských rukavicích.

Požadované technické parametry:

- Rozlišení detektoru termokamery min. 320x240 px,

- Umožňuje ukládání snímků,

- Nahrávání videa min. 13 hodin,

- Certifikace do výbušného prostředí,

- Zoom min. 2x digitální,

- LCD displej min. 4",

- Teplotní rozsah min. -20°C až +650°C,

- Mód měření min. 5 různých módů měření,

- Rozhraní USB,

- Baterie	Li Ion,

- Automatický úsporný režim,

- Stupeň krytí min. IP67,

- Pádová odolnost min. 2 m na beton,

- Hmotnost max. 1150 g.

Obsah balení nejméně:

- 2x baterie,

- 1x napájecí zdroj,

- 1x stolní nabíječ baterií,

- 1x USB kabel,

- 1x samonavíjecí popruh,

- 1x pevný popruh,

- 1x adaptér na stativ,

- 1x návod k obsluze,

- 1x transportní kufr.

Účastník stručně popíše nabízené řešení, ze kterého bude vyplývat splnění požadavku zadavatele:

Příloha č. 3

Sada pro nouzové otevírání dveří

- 1 kufr s pěnovou výplní

Nedestruktivní nástroje:

- 1 sada oboustranných plechů - planžet, 2 ks

- 1 klínový otvírák

- 1 špachtle s výřezem 8 mm

- 1 špachtle s výřezem 10 mm

Destruktivní nástroje:

- 1 lamač cylindrických vložek pro euro profily

Pomocné nástroje:

- 1 ploché kleště

- šroubovák – 1,2 x 7,0 x 150 mm

- T-20 T klíč (100 mm)

- fixační adaptér s T-20

- 1 šestihranný klíč 6 mm

Závorové otvírací nástroje:

- 1 šperhák "klasický"

- 1 šperhák pro závorovou mechaniku

- 1 otočný klíč, 2 ks

Příslušenství:

- 5 gumových podložek k ochraně kování

- 20 tahových šroubů 4,2 mm

- 20 tahových šroubů 4,8 mm

- 10 tahových šroubů 5,5 mm